## Slide 1
MAKER FAIRE | WORKSHOP | 2 ORE E 30 | TRE PARTI DA 20' + 30'
Quando la tecnologia del futuro si fa dura: padroneggiare i giochi retrò con PRG32
Una piattaforma di sviluppo di giochi retrò per imparare e padroneggiare il processore europeo RISC-V
Per chi: studenti, maker, appassionati di elettronica, programmatori per hobby, docenti
High Performance Scientific Computing SmartLab - Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
Notes: Workshop for 15-30 participants in pairs: 30 PRG32 kits, 15 preconfigured laptops (PRG32 checkout, ESP-IDF active, PRG32_HOME set, this folder copied). Each kit runs its own Wi-Fi network; set PRG32_URL=http://192.168.4.1 on the laptop joined to it. Every step is a complete file started with ./run.sh PART STEP. All screenshots in the slides come from actually building and running that step.

## Slide 2: Cosa impareremo
1
Capire i fondamenti del set di istruzioni RISC-V
2
Scrivere semplici programmi in assembly
3
Collegare il software a grafica, controller e audio
4
Capire come C e assembly cooperano
5
Costruire ed eseguire una cartuccia di gioco completa
Notes: State the objectives; return to this slide at the end.

## Slide 3: Programma
20'
30'
20'
30'
20'
30'
1
Parte 1: benvenuti nell'universo PRG32
2
Pratica: la prima cartuccia
3
Parte 2: programmare giochi in assembly
4
Pratica: un gioco in assembly
5
Parte 3: dall'assembly al C
6
Pratica: C e assembly insieme
Notes: Total: 150 minutes.

## Slide 4
01
Parte 1: benvenuti nell'universo PRG32
Presentazione, 20 minuti

## Slide 5
Che cosa hanno in comune i videogiochi retrò e il futuro dei processori europei?
Entrambi premiano chi sa che cosa succede davvero dentro la macchina.

## Slide 6: Perché RISC-V conta
Architetture proprietarie
Le istruzioni appartengono a un'azienda
Per costruire un processore serve una licenza
Le scelte si fanno altrove
RISC-V
Uno standard aperto, nato a Berkeley
Chiunque può progettare un processore
Estendibile per progetto
Dai microcontrollori ai supercomputer

## Slide 7: L'ecosistema europeo dell'hardware aperto
Fatto | Numero
Mercato mondiale dei semiconduttori | circa 700 miliardi di dollari
Quota attuale dell'Europa | circa un decimo
Obiettivo dello European Chips Act | un quinto entro il 2030
DARE (EuroHPC): processori europei su RISC-V | circa 240 milioni di euro
Notes: Orders of magnitude as cited in the textbook (HiPEAC 2026, EuroHPC JU). Keyword: digital sovereignty.

## Slide 8: La filosofia didattica di PRG32
1
Imparare facendo
Niente lezione di teoria prima: si costruisce, poi si capisce perché funziona.
2
Effetto immediato
Ogni istruzione produce qualcosa sullo schermo. Se è sbagliata, si vede.
3
Sfide incrementali
Una cosa alla volta: ogni passo è un programma completo che funziona.
4
In coppia
Uno guida, uno legge; ci si scambia a ogni passo.

## Slide 9: Perché una console retrò
1
Le console a 8 bit erano abbastanza semplici da capirle per intero
2
Pochi kilobyte, pochi colori: i vincoli obbligano a capire
3
Un gioco contiene tutto: stato, ingresso, calcoli, decisioni, tempo
4
PRG32 ripropone quella semplicità su un processore moderno e aperto

## Slide 10: L'hardware di PRG32
Componente | Caratteristiche
ESP32-C6 | RISC-V RV32IMAC a 160 MHz, 512 KB di RAM, Wi-Fi
Schermo ILI9341 (SPI) | 320 x 240, RGB565; il gioco usa 320 x 200
Joystick e pulsanti (GPIO) | 4 direzioni, A, B, Start/Select
Audio (I2S) | MAX98357A; mixer a 8 voci, 22.050 Hz
Memoria per la cartuccia | 64 KiB; i nostri giochi ne usano circa 3

## Slide 11: Hardware mappato in memoria
1
Per il processore, una periferica è un indirizzo di memoria
2
Leggere i pulsanti = leggere un registro: ogni pulsante è un bit
3
Disegnare = scrivere numeri in un'area di memoria, il framebuffer
4
Il runtime PRG32 fa queste letture e scritture per noi, dietro 139 funzioni
5
Per questo l'input arriva come maschera di bit
64,000
byte di framebuffer: un byte per pixel

## Slide 12: Il flusso di lavoro
Sorgente
.S o .c
Toolchain RISC-V
sul portatile
Cartuccia
file .prg32
Wi-Fi
verso il kit
init / update / draw
il gioco gira
Il firmware resta sulla console. Si ricompila e si ricarica solo la cartuccia: pochi secondi a giro.

## Slide 13: La cartuccia
+0
PRG2
4 byte
firma del formato
+4
versione ABI
4 byte
quale tabella di funzioni si aspetta
+8
dimensioni, indirizzo
16 byte
dove caricare e quanto è grande
+24
init / update / draw
12 byte
gli ingressi del gioco
+36
CRC32
4 byte
integrità
+40
nome
32 byte
ciò che compare nel menu
+72
hash ABI, funzioni richieste
28 byte
una cartuccia incompatibile è rifiutata
codice e dati
~3 KiB
istruzioni RISC-V: le nostre
Intestazione di 100 byte. Di questi 3 KiB, circa 2,5 sono i 139 piccoli "ponti" verso le funzioni della console.

## Slide 14: Fondamenti di assembly
Istruzione | Che cosa fa
li a0, 5 | mette 5 nel registro a0
la t0, x | mette in t0 l'indirizzo di x
lw t1, 0(t0) | carica una parola dalla memoria
addi t1, t1, 1 | t1 = t1 + 1
sw t1, 0(t0) | memorizza una parola
call f / ret | chiama f / ritorna
Notes: Calcolare, spostare, decidere: non c'è altro.

## Slide 15: Un'istruzione è un numero a 32 bit
31..20
immediato
000000000001
12 bit
19..15
rs1
00110 (t1)
5 bit
14..12
funct3
000
3 bit
11..7
rd
00110 (t1)
5 bit
6..0
opcode
0010011
7 bit
addi t1, t1, 1 nella forma a 32 bit è 0x00130313. RISC-V ha anche forme compresse a 16 bit per le istruzioni più comuni.
Notes: I-type: imm=1, rs1=x6, funct3=0, rd=x6, opcode=0x13.

## Slide 16
02
Pratica 1: la prima cartuccia
30 minuti, in coppia

## Slide 17: Esplora l'ambiente
1
Accendi il kit PRG32 e collega il portatile alla sua rete Wi-Fi
2
export PRG32_URL=http://192.168.4.1
3
cd workshops/Maker_Faire && ls part1 part2 part3
4
Dalla cartella PRG32 esegui: python3 -m prg32 doctor
Passo 1
circa 5 min
Risultato atteso
Tre cartelle di passi. doctor segnala OK per toolchain ESP-IDF, compilatore RISC-V e tabella delle partizioni.

## Slide 18: Passo 1.2: testo sullo schermo
hello_world_draw:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp) # this function calls others: save ra
li a0, BLACK
call prg32_gfx_clear
li a0, 32 # x
li a1, 40 # y
la a2, title # address of the string
li a3, CYAN # foreground colour
li a4, BLACK # background colour
call prg32_gfx_text8
lw ra, 12(sp)
Schermata vera: questo passo, compilato ed eseguito
Tre etichette esportate; draw salva ra, cancella lo schermo e scrive una stringa con cinque argomenti in a0..a4.
Notes: Source: workshops/Maker_Faire/part1/step2_text.S

## Slide 19: Compila ed esegui
1
./run.sh 1 1
2
./run.sh 1 2
3
Leggi code_size stampato dallo script
4
Cambia il testo e le coordinate x, y; riesegui
Passo 2 | circa 8 min
Risultato atteso
Passo 1: schermo nero. Passo 2: HELLO WORLD in ciano. code_size circa 2660 byte.
Notes: Schermata vera: questo passo, compilato ed eseguito: workshops/Maker_Faire/part1/expected/step2_text.png

## Slide 20: Modifica testo e grafica
1
./run.sh 1 3
2
Cambia CYAN in 0xF800 (rosso) nella riga .equ
3
Calcola tu un colore RGB565: 5 bit rosso, 6 verde, 5 blu
4
Aggiungi una terza riga di testo 24 pixel più in basso
Passo 3 | circa 7 min
Risultato atteso
Due righe di testo; poi tre, con i vostri colori.
Notes: Schermata vera: questo passo, compilato ed eseguito: workshops/Maker_Faire/part1/expected/step3_two_lines.png

## Slide 21: Passo 1.4: uno sprite e un pulsante
# An 8x8 sprite: one byte per row, one bit per pixel.
li a0, 152 # x
li a1, 96 # y
la a2, ship # address of the 8 bytes
li a3, CYAN # foreground: cyan...
la t0, buttons
lw t1, 0(t0)
andi t1, t1, BTN_A
beqz t1, 1f
li a3, YELLOW # ...yellow while A is held
1: li a4, BLACK # background
call prg32_sprite_draw_8x8
Schermata vera: questo passo, compilato ed eseguito
Otto byte, un bit per pixel. andi isola il bit del pulsante A: lo sprite diventa giallo mentre A è premuto.
Notes: Source: workshops/Maker_Faire/part1/step4_sprite_button.S

## Slide 22: Pulsanti e display
1
./run.sh 1 4
2
Tieni premuto A: lo sprite cambia colore
3
Cambia BTN_A (0x10) in 0x20: quale pulsante risponde ora?
4
Ridisegna lo sprite: modifica gli otto byte dopo 'ship:'
Passo 4 | circa 10 min
Risultato atteso
Sprite ciano, giallo con A premuto (schermata). 0x20 è il pulsante B.
Notes: 0x18 = 00011000, 0xff = 11111111: draw the rows on squared paper first. Schermata vera: questo passo, compilato ed eseguito: workshops/Maker_Faire/part1/expected/step4_sprite_button.png

## Slide 23
03
Parte 2: programmare giochi in assembly
Presentazione, 20 minuti

## Slide 24: I registri RISC-V
Registro | Ruolo | Sopravvive a una call?
a0 - a7 | argomenti; a0 anche il risultato | no
t0 - t6 | temporanei | no
s0 - s11 | valori salvati | sì
ra | indirizzo di ritorno | no: salvalo tu
sp | puntatore allo stack | sì; allineato a 16 byte

## Slide 25: Funzioni e convenzione di chiamata
1
Prologo
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
2
Argomenti
in a0, a1, a2... nell'ordine
3
call
scrive in ra l'indirizzo di ritorno
4
Epilogo
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
Notes: Verified in the lab material: removing the ra save makes the cartridge loop forever; PRG32-QT reports 'instruction budget exhausted'.

## Slide 26: Condizioni e cicli
Una condizione è un salto in avanti
andi t3, a0, 1
beqz t3, 1f
addi t2, t2, -4
1:
Un ciclo è un salto all'indietro
li s0, 0
loop: ...
addi s0, s0, 1
blt s0, t0, loop
Notes: Il salto verifica la condizione opposta e scavalca il corpo.

## Slide 27: Sprite e rettangoli
1
prg32_gfx_rect(x, y, w, h, colore): cinque registri
2
prg32_sprite_draw_8x8(x, y, bit, primo piano, sfondo)
3
prg32_sprite_hitbox: otto argomenti, risponde se due rettangoli si toccano
4
Le coordinate vengono dallo stato; le dimensioni sono costanti

## Slide 28: L'input è una maschera di bit
Pulsante | Valore | Binario
SINISTRA | 0x01 | 0000 0001
DESTRA | 0x02 | 0000 0010
SU | 0x04 | 0000 0100
GIÙ | 0x08 | 0000 1000
A | 0x10 | 0001 0000
B | 0x20 | 0010 0000
Notes: andi isola un bit; beqz salta se è zero. Mai confrontare con ==: possono essere premuti più pulsanti.

## Slide 29: Il tempo: il ciclo di gioco
init
una volta
leggi input
pulsanti
update
cambia lo stato
draw
disegna lo stato
Circa 30 fotogrammi al secondo: 33 ms per update più draw. Velocità 2 significa 2 pixel per fotogramma, cioè 60 pixel al secondo.

## Slide 30: Movimento: posizione più velocità
1
Due numeri per asse: posizione e velocità (con segno)
2
A ogni fotogramma: x = x + dx
3
Al bordo: rimetti sul bordo e inverti il segno (neg)
4
Limite = dimensione dello schermo meno dimensione dell'oggetto
320 - 8
= 312

## Slide 31
04
Pratica 2: un gioco in assembly
30 minuti: movimento, urti, punteggio, suono

## Slide 32: Passo 2.2: muovere il giocatore
# --- paddle: move with LEFT / RIGHT, clamp to the screen
la t1, paddle_x
lw t2, 0(t1)
andi t3, a0, 1 # LEFT
beqz t3, 1f
addi t2, t2, -PADDLE_SPEED
1: andi t3, a0, 2 # RIGHT
beqz t3, 2f
addi t2, t2, PADDLE_SPEED
2: bgez t2, 3f
li t2, 0
3: li t3, PADDLE_MAX
ble t2, t3, 4f
mv t2, t3
Schermata vera: questo passo, compilato ed eseguito
Carica, modifica, memorizza. Due test sui bit, poi due controlli tengono la racchetta tra 0 e 256.
Notes: Source: workshops/Maker_Faire/part2/step2_move.S

## Slide 33: Prova il movimento
1
./run.sh 2 1
2
./run.sh 2 2
3
Tieni premuto DESTRA fino al bordo
4
Cambia PADDLE_SPEED da 4 a 12
Passo 5 | circa 5 min
Risultato atteso
La racchetta segue il joystick e si ferma a x = 256 (schermata: DESTRA per 30 fotogrammi).
Notes: Schermata vera: questo passo, compilato ed eseguito: workshops/Maker_Faire/part2/expected/step2_move.png

## Slide 34: Passo 2.3: la pallina
# --- ball x: add velocity, bounce off the side walls
la t1, ball_x
lw t2, 0(t1)
la t3, ball_dx
lw t4, 0(t3)
add t2, t2, t4 # x = x + dx
bgez t2, 5f
li t2, 0 # clamp to the left edge
neg t4, t4 # and reverse
5: li t5, BALL_MAX_X
ble t2, t5, 6f
mv t2, t5 # clamp to the right edge
neg t4, t4
6: sw t2, 0(t1)
Schermata vera: questo passo, compilato ed eseguito
x = x + dx; ai due muri laterali si riporta la pallina sul bordo e si inverte dx con neg.
Notes: Source: workshops/Maker_Faire/part2/step3_ball.S

## Slide 35: Passo 2.4: l'urto
# --- paddle collision
la t0, ball_x
lw a0, 0(t0) # a0..a3: the ball rectangle
la t0, ball_y
lw a1, 0(t0)
li a2, BALL_SIZE
li a3, BALL_SIZE
la t0, paddle_x
lw a4, 0(t0) # a4..a7: the paddle rectangle
li a5, PADDLE_Y
li a6, PADDLE_W
li a7, PADDLE_H
call prg32_sprite_hitbox # a0 = non-zero if they overlap
beqz a0, update_done
la t0, ball_dy
lw t1, 0(t0)
blez t1, update_done # guard: bounce only while moving down
neg t1, t1
sw t1, 0(t0)
Schermata vera: questo passo, compilato ed eseguito
Pallina in a0-a3, racchetta in a4-a7. blez: rimbalza solo se sta scendendo, così un urto conta una volta.
Notes: Source: workshops/Maker_Faire/part2/step4_collision.S

## Slide 36: Prova pallina e urto
1
./run.sh 2 3
2
./run.sh 2 4
3
Tieni viva la pallina per cinque rimbalzi
4
Cancella la riga blez e colpisci la pallina di lato; poi rimettila
Passo 6 | circa 8 min
Risultato atteso
Con il passo 4 la racchetta rimanda la pallina; senza blez la pallina può tremare dentro la racchetta.
Notes: Schermata vera: questo passo, compilato ed eseguito: workshops/Maker_Faire/part2/expected/step4_collision.png

## Slide 37: Passo 2.5: il punteggio
# --- score: a bar 4 pixels long per point, at most 312
la t0, score
lw t1, 0(t0)
slli a2, t1, 2 # width = score * 4
li t2, 312
ble a2, t2, 1f
mv a2, t2
1: li a0, 4
li a1, 4
li a3, 6
li a4, GREEN
call prg32_gfx_rect
Schermata vera: questo passo, compilato ed eseguito
Stato nuovo (score), regola nuova (+1 dentro la guardia), disegno nuovo: una barra larga score x 4, con slli.
Notes: Source: workshops/Maker_Faire/part2/step5_score.S

## Slide 38: Passo 2.6: effetti sonori
li a0, 0 # channel
li a1, 0 # instrument
li a2, 72 # MIDI note 72 = C5
li a3, 255 # volume
li a4, 60 # milliseconds
call prg32_audio_note # t registers are dead after this call
Schermata vera: questo passo, compilato ed eseguito
prg32_audio_note(canale, strumento, nota MIDI, volume, ms). Dopo la call i registri t non valgono più.
Notes: Source: workshops/Maker_Faire/part2/step6_sound.S

## Slide 39: Prova punteggio e suono
1
./run.sh 2 5
2
./run.sh 2 6
3
Cambia la nota 72 in 84, poi in 60
4
Fai crescere la barra di 8 pixel per punto: quale istruzione cambia?
Passo 7 | circa 10 min
Risultato atteso
Una barra verde che cresce e una nota a ogni rimbalzo. slli a2, t1, 3 moltiplica per 8.
Notes: Schermata vera: questo passo, compilato ed eseguito: workshops/Maker_Faire/part2/expected/step6_sound.png

## Slide 40
05
Parte 3: dall'assembly al C
Presentazione, 20 minuti

## Slide 41: Perché combinare C e assembly
Il C per la struttura
Variabili, array, cicli in poche righe
Leggibile da altri
Il compilatore sceglie registri e stack
Quasi tutto il gioco
L'assembly dove serve
Controllo esatto di ciò che viene eseguito
Routine piccole e critiche
Accesso a istruzioni speciali
Capire che cosa fa il compilatore

## Slide 42: La stessa regola, due linguaggi
C | Assembly
input = prg32_input_read(); | call prg32_input_read
if (input & PRG32_BTN_LEFT) | andi t3, a0, 1 / beqz t3, 1f
paddle_x -= 4; | lw / addi -4 / sw
prg32_gfx_rect(x, y, w, h, c); | a0..a4, call prg32_gfx_rect
Notes: Il C non nasconde la macchina: la descrive in modo più comodo.

## Slide 43: Dove si incontrano: la convenzione di chiamata
1
Una funzione C e una routine assembly sono la stessa cosa per il processore
2
Argomenti in a0, a1, a2...; risultato in a0
3
Un puntatore C (&ball_x) è un indirizzo in un registro
4
Chi viene chiamato preserva s0-s11 e sp
5
Basta una dichiarazione in C: int ball_step_asm(int *, int *, int);

## Slide 44: Il runtime PRG32
La vostra cartuccia
C + assembly
Ponte
139 voci
Tabella ABI
versione 1.6
Firmware
display, input, audio
ESP32-C6
RISC-V
La cartuccia non conosce gli indirizzi del firmware: chiama la voce numero N di una tabella. Per questo lo stesso file gira su scheda, QEMU e PRG32-QT.

## Slide 45: Dentro un ponte
prg32_gfx_rect: # one of 139 generated stubs
la t0, __prg32_abi # where the table pointer was saved
lw t0, 0(t0) # t0 = address of the ABI table
lw t1, 104(t0) # t1 = table entry for this function
jr t1 # jump there; arguments untouched in a0..a7
prg32_entry_update: # what the console really calls
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
la t0, __prg32_abi
sw a0, 0(t0) # the console passes the table in a0
call pong_update # your function
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Generato dal costruttore di cartucce
2
Poche istruzioni per funzione
3
Il vostro update è chiamato da un trampolino
Notes: Shape of the code emitted by prg32/cartridge/build_cartridge.py; the offset shown (104) is illustrative: 20 + index * 4.

## Slide 46: Architettura modulare di un gioco
1
Stato
Poche variabili con un nome: è tutto ciò che il gioco ricorda.
2
Regole
update: funzioni piccole, una responsabilità ciascuna.
3
Disegno
draw: legge lo stato, non lo cambia mai.
4
Moduli veloci
Routine assembly dietro una dichiarazione C.

## Slide 47: Impacchettare la cartuccia
1
python3 -m prg32 cartridge build SORGENTE --portable --entry-prefix ...
2
cartridge summary: dimensioni, ABI, modello di importazione
3
esp32c6 upload-and-run --url ...: sul kit via Wi-Fi
4
Opzionale: icona, crediti e pubblicazione sul Cartridge Store

## Slide 48
06
Pratica 3: C e assembly insieme
30 minuti: migrare, integrare, completare, scambiare

## Slide 49: Passo 3.1: il modulo assembly
__asm__(
" .text\n"
" .globl ball_step_asm\n"
"ball_step_asm:\n"
" lw t0, 0(a0)\n" /* t0 = *position (a0 = 1st argument) */
" lw t1, 0(a1)\n" /* t1 = *velocity (a1 = 2nd argument) */
" add t0, t0, t1\n" /* position += velocity */
" li t2, 0\n" /* t2 = bounced? no */
" bgez t0, 1f\n"
" li t0, 0\n" /* below 0: clamp... */
" neg t1, t1\n" /* ...and reverse */
" li t2, 1\n"
"1: ble t0, a2, 2f\n" /* a2 = max (3rd argument) */
" mv t0, a2\n"
" neg t1, t1\n"
" li t2, 1\n"
"2: sw t0, 0(a0)\n"
" sw t1, 0(a1)\n"
" mv a0, t2\n" /* return value goes back in a0 */
Schermata vera: questo passo, compilato ed eseguito
La fisica della pallina resta in assembly: a0 e a1 sono due indirizzi, a2 il limite, il risultato torna in a0.
Notes: Source: workshops/Maker_Faire/part3/step1_c_calls_asm.c

## Slide 50: Passo 3.1: il C chiama l'assembly
void mixed_update(void) {
uint32_t input = prg32_input_read();
if (input & PRG32_BTN_LEFT) { paddle_x -= 4; }
if (input & PRG32_BTN_RIGHT) { paddle_x += 4; }
if (paddle_x < 0) { paddle_x = 0; }
if (paddle_x > PRG32_GAME_W - PADDLE_W) { paddle_x = PRG32_GAME_W - PADDLE_W; }
/* C calls assembly: pass two addresses and a limit */
ball_step_asm(&ball_x, &ball_dx, PRG32_GAME_W - BALL_SIZE);
ball_step_asm(&ball_y, &ball_dy, 100000); /* no floor: the ball can be lost */
if (ball_y >= PRG32_GAME_H) {
ball_x = 156;
ball_y = 120;
ball_dy = -2;
}
1
La racchetta: quattro righe di C
2
&ball_x: l'indirizzo della variabile
3
Due chiamate alla stessa routine
4
Il resto del gioco è C
Notes: The cartridge builder takes one source file, so the assembly module is embedded as a top-level asm block in the C file. Source: workshops/Maker_Faire/part3/step1_c_calls_asm.c

## Slide 51: Migra e integra
1
./run.sh 3 1
2
Confronta part3/step1_c_calls_asm.c con part2/step4_collision.S: stesso gioco
3
Conta le righe dei due file
4
Nel modulo assembly cambia 'neg t1, t1' in 'li t1, 0' al primo bordo: che succede?
Passo 8 | circa 10 min
Risultato atteso
Lo stesso Pong, ora in C con la fisica in assembly. Con li t1, 0 la pallina smette di muoversi di lato al muro sinistro.
Notes: Schermata vera: questo passo, compilato ed eseguito: workshops/Maker_Faire/part3/expected/step1_c_calls_asm.png

## Slide 52: Passo 3.2: mattoncini, in C
/* in C a loop over an array is three lines */
for (int i = 0; i < BRICKS; i++) {
if (bricks[i] &&
prg32_sprite_hitbox(ball_x, ball_y, BALL_SIZE, BALL_SIZE,
brick_x(i), brick_y(i), 36, 10)) {
bricks[i] = 0;
ball_dy = -ball_dy;
break;
}
}
}
Schermata vera: questo passo, compilato ed eseguito
Un array di 16 byte e un ciclo: ciò che in assembly richiede trenta istruzioni, in C sono dieci righe.
Notes: Source: workshops/Maker_Faire/part3/step2_bricks.c

## Slide 53: Completa la cartuccia
1
./run.sh 3 2
2
./run.sh 3 3
3
Leggi code_size: quanto è cresciuta la cartuccia dal passo 3.1?
4
Aggiungi una terza riga di mattoncini: BRICKS 24
Passo 9 | circa 10 min
Risultato atteso
Breakout completo: punteggio, suoni, vittoria. Circa 3,3 KiB contro 2,9 del passo 3.1.
Notes: Schermata vera: questo passo, compilato ed eseguito: workshops/Maker_Faire/part3/expected/step3_complete.png

## Slide 54: Prova e scambia i giochi
1
Personalizza: colori, velocità, larghezza della racchetta
2
La cartuccia è in build/part3-step3.prg32
3
Collegati al Wi-Fi del kit dei vicini
4
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run build/part3-step3.prg32 --url http://192.168.4.1 --slot cart1
Passo 10
circa 10 min
Risultato atteso
Il vostro gioco gira sul kit di un'altra coppia, nello slot cart1, accanto al loro.
Notes: Run the command from the PRG32 folder with the full path to the cartridge, or copy the .prg32 file on a USB stick.

## Slide 55
07
Dove andare da qui
Percorsi futuri

## Slide 56: Quattro strade
1
Il libro
Playing with RISC-V: tre percorsi (assembly, C, blocchi) con laboratori passo per passo.
2
Il debugger
PRG32-QT ferma il processore tra due istruzioni e mostra tutti i registri.
3
Pubblicare
Il Cartridge Store: catalogo con revisione, classifiche, multiplayer.
4
Insegnare
Il Construction Kit porta lo stesso gioco ai bambini dai 7 anni, con i blocchi.

## Slide 57: Che cosa portate a casa
1
Avete scritto e modificato programmi RISC-V veri
2
Sapete leggere registri, salti, chiamate
3
Avete collegato codice a schermo, pulsanti e audio
4
Avete fatto cooperare C e assembly
5
Avete costruito e scambiato una cartuccia

## Slide 58: E adesso?
Per continuare
Tutti i passi sono in workshops/Maker_Faire del repository del libro
Rifate i passi a casa in QEMU o PRG32-QT: non serve il kit
Costruite la vostra PRG32: ESP32-C6, schermo ILI9341, joystick
Portate PRG32 nella vostra scuola o nel vostro makerspace
Dove trovare tutto
PRG32: github.com/riscv-prg32/PRG32
Cartridge Store: store.prg32.uniparthenope.it
PRG32-QT, Construction Kit: github.com/riscv-prg32
Playing with RISC-V: github.com/riscv-prg32/Playing-with-RISC-V_PRG32_textbook
HPSC SmartLab, University of Naples "Parthenope"